## Slide 1: LICHTSCHAKELINGEN

## Slide 2: HANDLEIDING
Op deze actieknop druk je om de presentatie te doorlopen bij elke klik op deze knop ga je een dia verder
Op deze actieknop druk je om naar de voorgaande dia te gaan
Op deze actieknop druk je om wat extra informatie te verkrijgen en foto’s te bezichtigen
Op deze actieknop druk je om terug naar het hoofd menu te gaan

## Slide 3: LICHTSCHAKELINGEN
1 SOORTEN SCHEMA’S
2 SCHAKELAARS

## Slide 4: 2 SCHAKELAARS
2.1 ENKELPOLIG
2.2 DUBBELPOLIG
2.3 SERIE
2.4 WISSEL
2.5 KRUIS

## Slide 5: 1 SOORTEN SCHEMA’S
STROOMKRINGSCHEMA
LEIDINGSCHEMA
BEDRADINGSCHEMA
EENDRAADSCHEMA
SITUATIESCHEMA

## Slide 6: STROOMKRINGSCHEMA
VERKLAREND SCHEMA
VERKLAART WERKING SCHAKELING
VEELLIJNIGE TEKENWIJZE
EENVOUDIG EN
OVERZICHTELIJK GETEKEND
OOK WEL STROOMBAAN SCHEMA GENOEMD

## Slide 8: LEIDINGSCHEMA
UITVOEREND SCHEMA
GEEFT DE LEIDINGEN WEER
PLAATSING TOESTELLEN ZOALS IN WERKELIJKHEID
EENLIJNIGE TEKENWIJZE
OOK INSTALLATIESCHEMA GENOEMD

## Slide 10: BEDRADINGSCHEMA
UITVOEREND SCHEMA
TOONT LIGGING DRADEN TEN OPZICHTE VAN DE TOESTELLEN
VEELLIJNIGE TEKENWIJZE

## Slide 12: EENDRAADSCHEMA
GEEFT OVERZICHT VAN EEN VASTE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE PLAATS VAN HET ELEKTRISCH MATERIAAL.
VERKLAREND SCHEMA
EENLIJNIGE TEKENWIJZE
VB

## Slide 13: VB EENDRAADSCHEMA

## Slide 14: SITUATIESCHEMA
UITVOEREND SCHEMA
DUIDT DE PLAATSING AAN VAN DE BORDEN, VERBINDINGSDOZEN, AFTAKDOZEN, SCHAKELAARS, GEBRUIKSTOESTELLEN,…
EENLIJNIGE TEKENWIJZE
VB

## Slide 15: VB SITUATIESCHEMA

## Slide 16
Nu enkele vraagjes

## Slide 17: Een stroomkringschema …
A Verklaart de werking van een schakeling.
B Toont de ligging van de draden t.o.v. de
toestellen.
C Geeft de leidingen weer.

## Slide 18: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 19: SPIJTIG
Probeer je beter te concentreren tijdens de presentatie zo vermijd je onnodige fouten !

## Slide 20: Goed zo
    Doe zo verder !

## Slide 21: 2) Het getoonde schema is een …
A Situatieschema
B Bedradingschema
C Leidingschema

## Slide 22: SPIJTIG
De volgende keer beter !

## Slide 23: SPIJTIG
De volgende keer beter !

## Slide 24: Goed zo
Zo te zien heb je de leerstof al onder de knie

## Slide 25: 3) Een situatieschema …
A duidt de plaatsing aan van borden, verbindingsdozen, aftakdozen, schakelaars, gebruikstoestellen, … .
B Geeft de leidingen weer.
C Geeft een overzicht van een vaste elektrische installatie zonder rekening te houden met de
plaats van het elektrisch matriaal.

## Slide 26: Goed zo
    Doe zo verder !

## Slide 27: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 28: SPIJTIG
De volgende keer beter !

## Slide 29: 4) Stroomkringschema ‘s en eendraadschema’s zijn …
A Verklarende schema’s
B Vertellende schema’s
C Uitvoerschema’s

## Slide 30: SPIJTIG
De volgende keer beter !

## Slide 31: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 32: Goed zo
Zo te zien heb je de leerstof al onder de knie

## Slide 33: 5) Het getoonde schema is een …
A Leidingschema
B Situatieschema
C Bedradingschema

## Slide 34: SPIJTIG
De volgende keer beter !

## Slide 35: SPIJTIG
Probeer je beter te concentreren tijdens de presentatie zo vermijd je onnodige fouten !

## Slide 36: GOED ZO
Nu kan je verder gaan met het volgende
hoofdstuk nl 2. de schakelaars

## Slide 37: 2.1 Enkelpoligeschakeling
Theorie
Symbool
Schema’s
Oefeningen

## Slide 38: Theorie
Doel : vanop 1 plaats 1 lamp of lampengroep te bedienen in een droge ruimte.
Herkenningspunten :
  code eindigt op cijfer
  2 aansluitpunten
  1 schakelaar
Gebruik : bergruimtes, keuken, wc (waar de bedieningsknop zich niet in de wc ruimte bevind)

## Slide 39: Symbool
Eenlijnig symbool
Veellijnig symbool
Foto

## Slide 40: Schema’s
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingschema

## Slide 41: ENKELPOLIGESCHAKELAAR
2 aansluitklemmen

## Slide 42: LEIDINGSCHEMA

## Slide 43: STROOMKRINGSCHEMA

## Slide 44: BEDRADINGSCHEMA

## Slide 45
Nu enkele vraagjes

## Slide 46: Welk is het juiste eenlijnig symbool van de enkelpolige schakelaar
A
B
C

## Slide 47: Goed zo
    Doe zo verder !

## Slide 48: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 49: SPIJTIG
Probeer je beter te concentreren tijdens de presentatie zo vermijd je onnodige fouten !

## Slide 50: 2) Wat is het doel van de enkelpolige schakelaar
A De enkelpolige schakelaar wordt gebruikt om vanop 2 plaatsen een lamp of lampengroep te bedienen welke geplaatst is in een droge ruimte
B De enkelpolige schakelaar wordt gebruikt om vanop 1 plaats een lamp of lampengroep te bedienen welke geplaatst is in een droge ruimte
C De enkelpolige schakelaar wordt gebruikt om vanop 5 plaatsen een lamp of lampengroep te bedienen welke geplaatst is in een vochtige ruimte

## Slide 51: Goed zo
Zo te zien heb je de leerstof al onder de knie

## Slide 52: SPIJTIG
Iedereen maakt fouten!

## Slide 53: SPIJTIG
Deze leersctof licht je duidelijk niet !

## Slide 54: 3) Waaraan kan men een enkelpolige schakelaar herkennen
A. 2 aansluitklemmen, code nummer eindigt op 1 en 1 schakelknop
B. 5 aansluitklemmen, code nummer eindigt op 1 en 2 schakelknoppen
C. 2 aansluitklemmen, code nummer eindigt op 2 en 1 schakelknop

## Slide 55: Goed zo
Nu kan je verder gaan met het volgende gedeelte van de lichtschakelingen nl de dubbelpoligeschakelaar

## Slide 56: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 57: SPIJTIG
Iedereen maakt fouten

## Slide 58: 2.2 Dubbelpoligeschakeling
Theorie
Symbool
Schema’s
Oefeningen

## Slide 59: THEORIE
Doel : vanop 1 plaats 1 lamp of lampengroep te bedienen in een vochtige omgeving.
Herkenningspunten : - code eindigt op cijfer 2.
- 4 aansluitpunten
- 1 schakelaar
Gebruik : badkamer, wc, kelder, …
Wordt ook wel tweepoligeschakelaar genoemd

## Slide 60: SYMBOOL
Eenlijnig symbool
Veellijnig symbool
Foto

## Slide 61: Dubbelpoligeschakelaar
4 aansluitklemmen

## Slide 62: Schema’s
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingschema

## Slide 63: STROOMKRINGCHEMA

## Slide 64: BEDRADINGSCHEMA

## Slide 65: LEIDINGSCHEMA

## Slide 66
Nu enkele vraagjes

## Slide 67: 1) Wat is het doel van de dubbelpolige schakelaar
A De dubbelpolige schakelaar wordt gebruikt om vanop 1 plaats een lamp of lampengroep te bedienen in een vochtige omgeving
B De dubbelpolige schakelaar wordt gebruikt om vanop 2 plaats een lamp of lampengroep te bedienen in een vochtige omgeving
C De dubbelpolige schakelaar wordt gebruikt om vanop 1 plaats een lamp of lampengroep te bedienen in een droge omgeving

## Slide 68: Goed zo
Doe zo verder !

## Slide 69: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 70: SPIJTIG
Probeer je beter te concentreren tijdens de presentatie zo vermijd je onnodige fouten !

## Slide 71: 2) Welke dubbelpoligeschakelaar is correct aangesloten
A
B
C

## Slide 72: Goed zo
Zo te zien heb je de leerstof al onder de knie

## Slide 73: SPIJTIG
Iedereen maakt fouten

## Slide 74: SPIJTIG
Deze leerstof licht je duidelijk niet !

## Slide 75: 3) Op welk cijfer eindigt de code van een dubbelpoligeschakelaar
A Het code nummer eindigt op 5
B Het code nummer eindigt op 1
C Het code nummer eindigt op 2

## Slide 76: Goed zo
Nu kan je verder gaan met het volgende gedeelte van de lichtschakelingen nl de serieschakelaar

## Slide 77: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 78: SPIJTIG
Iedereen maakt fouten

## Slide 79: 2.4 Wisselschakeling
Theorie
Symbool
Schema’s
Oefeningen

## Slide 80: THEORIE
Doel : vanop 2 plaatsen 1 lamp of lampengroep te bedienen in een droge ruimte.
Herkenningspunten :
  code eindigt op cijfer 6/1
  3 aansluitpunten
  1 schakelaar
Gebruik : slaapkamers (schakelaars aan deur en bed), keuken( schakelaars aan beide deuringangen)

## Slide 81: SYMBOOL
Eenlijnig symbool
Veellijnig symbool
Foto

## Slide 82: wisselschakelaar
3 aansluitklemmen

## Slide 83: Schema’s
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingschema
Principe

## Slide 84: STROOMKRINGSCHEMA

## Slide 85: BEDRADINGSCHEMA

## Slide 86: LEIDINGSCHEMA

## Slide 87
Nu enkele vraagjes

## Slide 88: 1) Welk is het juiste eenlijnig symbool van de wisselschakelaar
A
B
C

## Slide 89: Goed zo
Doe zo verder !

## Slide 90: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 91: SPIJTIG
Probeer je beter te concentreren tijdens de presentatie zo vermijd je onnodige fouten !

## Slide 92: 2) Wat is het doel van een wisselschakelaar
A De wisselschakelaar dient om een lamp of lampengroep, geplaatst in een droge ruimte, vanaf 2 verschillende plaatsen te biedienen
B De wisselschakelaar dient om een lamp of lampengroep, geplaatst in een droge ruimte, vanaf 4 verschillende plaatsen te biedienen
C De wisselschakelaar dient om een lamp of lampengroep, geplaatst in een droge ruimte, vanaf 1 plaats te biedienen

## Slide 93: Goed zo
Zo te zien heb je de leerstof al onder de knie

## Slide 94: SPIJTIG
Iedereen maakt fouten

## Slide 95: SPIJTIG
Deze leerstof licht je duidelijk niet !

## Slide 96: 3) Waaraan kan men een wisselschakelaar herkennen
A 4 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 6 en 2 bedieningsknoppen
B 3 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 6 en 1 bedieningsknop
C 3 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 6 en 2 bedieningsknoppen

## Slide 97: Goed zo
Nu kan je verder gaan met het volgende gedeelte van de lichtschakelingen nl de kruisschakelaar

## Slide 98: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 99: SPIJTIG
Iedereen maakt fouten

## Slide 100: 2.5 Kruischakeling
Theorie
Symbool
Schema’s
Oefeningen

## Slide 101: THEORIE
Doel : vanop 3 ( 2 wissel 1 kruis) of 4 (2wissel2kruis) plaatsen 1 lamp of lampengroep te bedienen in een droge ruimte.
Herkenningspunten :
  code eindigt op cijfer 7
  4 aansluitpunten
  1 schakelaar
Gebruik : trappenhal, gang, …

## Slide 102: SYMBOOL
Eenlijnig symbool
Veellijnig symbool
Foto

## Slide 103: kruisschakelaar
4 aansluitklemmen

## Slide 104: Schema’s
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingschema

## Slide 105: STROOMKRINGSCHEMA
3 bedieningspunten 4 bedieningspunten

## Slide 106: BEDRADINGSCHEMA
3 bedieningspunten

## Slide 107: BEDRADINGSCHEMA
4 Bedieningspunten

## Slide 108: LEIDINGSCHEMA
3 Bedieningspunten

## Slide 109: LEIDINGSCHEMA
4 bedieningspunten

## Slide 110
Nu enkele vraagjes

## Slide 111: 1) Welk is het juiste veellijnig symbool van de kruisschakellaar
A
B
C

## Slide 112: Goed zo
Doe zo verder !

## Slide 113: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 114: SPIJTIG
Probeer je beter te concentreren tijdens de presentatie zo vermijd je onnodige fouten !

## Slide 115: 2) Waar gebruikt men de kruisschakelaar zeker niet
A Op wc
B In een trappenhal
C In een gang

## Slide 116: Goed zo
Zo te zien heb je de leerstof al onder de knie

## Slide 117: SPIJTIG
Iedereen maakt fouten

## Slide 118: SPIJTIG
Deze leerstof licht je duidelijk niet !

## Slide 119: 3) Waaraan kan men een kruisschakelaar herkennen
A 5 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 8 en 2 bedieningsknoppen
B 4 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 7 en 2 bedieningsknoppen
C 4 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 7 en 1 bedieningsknop

## Slide 120: EINDE
Proficiat je hebt de gehele presentatie
over de lichtschakelingen doorlopen.
Je beschikt nu over voldoende
capaciteiten om zelfstandig schema’s te
Tekenen.

## Slide 121: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 122: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 123: 2.3 Serieschakeling
Theorie
Symbool
Schema’s
Oefeningen

## Slide 124: THEORIE
Doel : vanop 1 plaats 2 lampen of lampengroepen te bedienen in een droge ruimte.
Herkenningspunten :
  code eindigt op cijfer 5
  3 aansluitpunten
  2 schakelaar
Gebruik : klaslokaal, living, …

## Slide 125: SYMBOOL
Eenlijnig symbol
Veellijnig symbool
Foto

## Slide 126: serieschakelaar
3 aansluitklemmen

## Slide 127: Schema’s
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingschema

## Slide 128: STROOMKRINGSCHEMA

## Slide 129: BEDRADINGSCHEMA

## Slide 130: LEIDINGSCHEMA

## Slide 131
Nu enkele vraagjes

## Slide 132: 1) Welk is het juiste veellijnig symbool van de serieschakelaar
A
B
C

## Slide 133: Goed zo
Doe zo verder !

## Slide 134: SPIJTIG
Lees de vraag eens op nieuw, mischien kom je dan tot het juiste antwoord !

## Slide 135: SPIJTIG
Probeer je beter te concentreren tijdens de presentatie zo vermijd je onnodige fouten !

## Slide 136: 2) Waar gebruikt men de serieschakelaar zeker niet
A In de badkamer
B In een ruim klaslokaal
C in een living

## Slide 137: Goed zo
Zo te zien heb je de leerstof al onder de knie

## Slide 138: SPIJTIG
Iedereen maakt fouten

## Slide 139: SPIJTIG
Deze leerstof licht je duidelijk niet !

## Slide 140: 3) Waaraan kan men een serieschakelaar herkennen
A 3 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 5 en 2 schakelknoppen
B 3 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 6 en 2 schakelknoppen
C 4 aansluitklemmen, code eindigt op cijfer 6 en 3 schakelknoppen

## Slide 141: SPIJTIG
De volgende keer beter !

## Slide 142: SPIJTIG
Probeer je beter te concentreren tijdens de presentatie zo vermijd je onnodige fouten !

## Slide 143: GOED ZO
Nu kan je verder gaan met het volgende gedeelte van de lichtschakelingen nl de wisselschakelaar